## Slide 1: SRAM PPA Analysis
RD-CA/Brian

## Slide 2: PPA Analysis
Bitwidth | 64 |  | 128 |  | 256 |  | 512 | 
Bank size (Byte) | 8192 | 16384 | 8192 | 16384 | 8192 | 16384 | 8192 | 16384
 | 32768 | 65536 | 32768 | 65536 | 32768 | 65536 | 32768 | 65536
 | 131072 |  | 131072 |  | 131072 |  | 131072 | 
Frequency(MHz) | 500 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: PPA Analysis – bitwidth 64
Bank size(Byte) | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072
Depth | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384
Number of banks | 8 |  |  |  | 
Bitwidth | 64 |  |  |  | 
Configuration | 1024x64 | 1024x64*2 | 4096*64 | 4096x64*2 | 4096x64*4
Memory module | ts1n28hpcplvtb1024x64m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb1024x64m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb4096x64m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb4096x64m4swasod_180a.v | ts1n28hpcplvtb4096x64m4swasod_180a.v
Total memory area (mm^2) | 0.289 | 0.414 | 0.628 | 1.091 | 2.018
Dynamic power (uW) (bank0) | 4031.993 | 4290.666 | 7578.507 | 7855.289 | 8402.816
Dynamic power (uW) (other bank) | 230.918 | 489.481 | 275.051 | 551.797 | 1090.420
Leakage Power/bank(uW) | 100.675 | 201.545 | 388.626 | 777.448 | 1554.73
Frequency(MHz) | 500 |  |  |  | 

## Slide 4: PPA Analysis – bitwidth 128
Bank size(Byte) | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072
Depth | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192
Number of banks | 8 |  |  |  | 
Bitwidth | 128 |  |  |  | 
Configuration | 512x128 | 1024x128 | 2048x128 | 2048x128*2 | 2048x128*4
Memory module | ts1n28hpcplvtb512x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb1024x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a.v | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a.v
Total memory area (mm^2) | 0.31 | 0.399 | 0.637 | 1.109 | 2.054
Dynamic power (uW) (bank0) | 3448.894 | 4080.052 | 6287.861 | 6928.438 | 7550.144
Dynamic power (uW) (other bank) | 602.118 | 446.514 | 701.315 | 1336.373 | 2698.504
Leakage Power/bank(uW) | 144.219 | 162.953 | 400.449 | 801.277 | 1602.25
Frequency(MHz) | 500 |  |  |  | 

## Slide 5: PPA Analysis – bitwidth 256
Bank size(Byte) | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072
Depth | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096
Number of banks | 8 |  |  |  | 
Bitwidth | 256 |  |  |  | 
Configuration | 256x128*2 | 512x128*2 | 1024x128*2 | 2048x128*2 | 2048x128*4
Memory module | ts1n28hpcplvtb256x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb512x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb1024x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a.v | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a.v
Total memory area (mm^2) | 0.368 | 0.455 | 0.634 | 1.109 | 2.054
Dynamic power (uW) (bank0) | 3103.05394 | 3412.5788 | 4241.70174 | 6209.0523 | 7004.7428
Dynamic power (uW) (other bank) | 631.311 | 570.71386 | 625.22756 | 631.045 | 1426.0758
Leakage Power/bank(uW) | 269.778 | 288.387 | 325.86 | 800.861 | 1602.48
Frequency(MHz) | 500 |  |  |  | 

## Slide 6: PPA Analysis – bitwidth 512
Bank size(Byte) | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072
Depth | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048
Number of banks | 8 |  |  |  | 
Bitwidth | 512 |  |  |  | 
Configuration | 128x128*4 | 256x128*4 | 512x128*4 | 1024x128*4 | 2048x128*4
Memory module | ts1n28hpcplvtb128x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb256x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb512x128m4swasod_180a | ts1n28hpcplvtb1024x128m4swasod_180a.v | ts1n28hpcplvtb2048x128m4swasod_180a.v
Total memory area (mm^2) | 0.849 | 0.936 | 1.112 | 1.469 | 2.419
Dynamic power (uW) (bank0) | 2663.474 | 3094.036 | 3615.055 | 5553.754 | 6435.748
Dynamic power (uW) (other bank) | 1180.62 | 1302.36 | 1930.2 | 2329.1 | 2580.51
Leakage Power/bank(uW) | 521.052 | 539.537 | 576.2 | 651.462 | 1600.408
Frequency(MHz) | 500 |  |  |  | 

## Slide 7: Compare power with different bitwidth
 | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072
64 | 4031.993 | 4290.666 | 7578.507 | 7855.289 | 8402.816
128 | 3448.894 | 4080.052 | 6287.861 | 6928.438 | 7550.144
256 | 3103.05394 | 3412.5788 | 4241.70174 | 6209.0523 | 7004.7428
512 | 2663.474 | 3094.036 | 3615.055 | 5553.754 | 6435.748
Bank size(Byte)
Bitwidth